DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

P-491 OO  ΑΛΦΑΒΥΛ ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - PVC

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Μη τοξικό διαφανές πλαστικοποιημένο  PVC.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Μη τοξικό διαφανές πλαστικοποιημένο  PVC, ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Γενικής χρήσεως κατάλληλος για τρόφιμα, πεπιεσμένο αέρα, χημικά και  προϊόντα. 
ΣΥΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -5 C  -  + 60 C (+23 οF + 140 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   FDA CEE 90/128 -A    AS 2070

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49100006124JYO | LS | 6 | 1/4 | 11 | 2.5 | 20 | 300 |  |  | 0.080 | 50 |
| 49100008144JYO | LS | 8 | 5/16 | 13 | 2.5 | 15 | 225 |  |  | 0.095 | 50 |
| 49100010164JYO | LS | 10 | 3/8 | 15 | 2.5 | 15 | 225 |  |  | 0.115 | 50 |
| 49100013194JYO | LS | 13 | 1/2 | 19 | 3 | 10 | 150 |  |  | 0.165 | 50 |
| 49100019264JYO | LS | 19 | 3/4 | 25 | 3 | 10 | 150 |  |  | 0.260 | 50 |
| 49100022294JYO | LS | 22 | 7/8 | 29 | 3.5 | 10 | 150 |  |  |  | 50 |
| 49100025334JYO | LS | 25 | 1 | 32 | 4 | 10 | 150 |  |  | 0.390 | 50 |
| 49100032424JYO | LS | 32 | 1 1/4 | 42 | 5 | 7 | 100 |  |  | 0.690 | 50 |
| 49100038484JYO | LS | 38 | 1 1/2 | 48 | 5 | 7 | 100 |  |  | 0.820 | 50 |