DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

S-468 OL  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - PVC
FDA    2007/19/EC   A+B+C  AS 2070

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Μη τοξικό διαφανές πλαστικοποιημένο  PVC ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Κόκκινο σκληρό PVC, ανθεκτικό στην κρούση.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων και αλκοολούχων ποτών (μέχρι 28% αλκ. βαθμοί)
ΣΥΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : 3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -5 C  -  + 60 C (-23 οF + 140 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   CEE 90/128    A+B+C AS 2070

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 468OH025004ECO | LS | 25 | 1 |  |  | 7 | 100 | 90 | 125 | 0.400 | 50 |
| 468OH032004ECO | LS | 32 | 1 1/4 |  |  | 7 | 100 | 90 | 160 | 0.520 | 50 |
| 468OH038004ECO | LS | 38 | 1 1/2 |  |  | 7 | 100 | 90 | 190 | 0.730 | 50 |
| 468OH040004ECO | CS | 40 | 1 9/16 |  |  | 7 | 100 | 90 | 200 | 0.750 | 50 |
| 468OH051004ECO | LS | 51 | 2 |  |  | 7 | 100 | 90 | 255 | 1.000 | 50 |
| 468OH060004ECO | CS | 60 | 2 3/8 |  |  | 7 | 100 | 90 | 300 | 1.450 | 50 |
| 468OH063004ECO | LS | 63 | 2 1/2 |  |  | 6 | 90 | 90 | 315 | 1.500 | 50 |
| 468OH076004ECO | LS | 76 | 3 |  |  | 5 | 75 | 90 | 380 | 1.900 | 50 |
| 468OH102004ECO | LS | 102 | 4 |  |  | 4 | 60 | 90 | 510 | 3.300 | 20 |
| 468OH120004ECZ | NS | 120 | 4 3/4 |  |  | 3 | 45 | 90 | 600 | 3.600 | 20 |