DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

S-967 OL   ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΧΘΥΩΝ – PVC – SUPER ELASTIC

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Διαφανές πλαστικοποιημένο PVC. Ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Λευκό σκληρό PVC, ανθεκτικό στην κρούση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Μεταφορά ιχθύων σε κλωβούς ιχθυοκαλλιεργειών. 
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -5 oC  + 60 oC (+23 οF + 140 oF)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 967OL152009ST0 | NS | 150 | 6 |  |  | 2 | 30 | 95 | 380 | 5.600 | 10 |
| 967OL160009ST0 | NS | 160 | 6 5/16 |  |  | 2 | 30 | 95 | 400 | 6.450 | 10 |
| 967OL203009ST0 | NS | 203 | 8 |  |  | 2 | 30 | 95 | 609 | 9.200 | 10 |
| 967OL254009ST0 | NS | 254 | 10 |  |  | 2 | 30 | 95 | 1016 | 14.500 | 10 |
| 967OL305009ST0 | NS | 305 | 12 |  |  | 1 | 15 | 95 | 1525 | 19.000 | 10 |