DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-350 LL  ΑΤΜΟΥ 6 BAR  (90 PSI) ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 15 BAR

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό EPDM.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Λευκό EPDM – Ανθεκτικό στη θερμότητα, διάβρωση και στο όζον.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Υγρά τρόφιμα, ατμός και παροχή ζεστού νερού σε γενικές βιομηχανικές εφαρμογές. Ειδικά σχεδιασμένος για πλύση με ζεστό νερό στις βιομηχανίες τροφίμων και γάλακτος.
ΣΥΝΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    Βάσει του BS 5122/A Τύπος 2
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -40 oC   + 165 oC (-40 οF + 330 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   Υπερβαίνει την BS 5122/A Type 2 FDA

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350LL013233Y90 | LS | 13 | 1/2 | 23 | 5 | 6 | 90 |  |  | 0.390 | 61 |
| 350LL019313Y90 | LS | 19 | 3/4 | 31 | 6 | 6 | 90 |  |  | 0.640 | 61 |
| 350LL025373Y90 | LS | 25 | 1 | 37 | 6 | 6 | 90 |  |  | 0.800 | 61 |

Παράγεται και με μπλε εξωτερικό τοίχωμα (T-350LE)