DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-402 LH ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ -  ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 10 BAR (150 PSI) – ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό NR.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού, ενσωματωμένη χαλύβδινη σπείρα.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Μπλε μίγμα SBR/ EPDM – Ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων. Ειδικά σχεδιασμένος για βυτιοφόρα γάλακτος. Ειδική κατασκευή για μέγιστη ευκαμψία. Αποστείρωση με διάλυμα σόδας μέχρι 5%.
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -30 oC  + 80 oC (-22 οF + 176 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   FDA  ARRETE DU 09/11/94

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402LH025374SA0 | NS | 25 | 1 | 37 | 6 | 10 | 150 | 100 | 75 | 0.910 | 30.5 |
| 402LH038504SA0 | NS | 38 | 1 1/2 | 50 | 6 | 10 | 150 | 100 | 114 | 1.250 | 30.5 |
| 402LH051634SA0 | LS | 51 | 2 | 63 | 6 | 10 | 150 | 100 | 153 | 1.610 | 30.5 |
| 402LH076884SA0 | NS | 76 | 3 | 88 | 6 | 10 | 150 | 90 | 228 | 2.530 | 20 |
| 402LH102164SA0 | NS | 102 | 4 | 116 | 7 | 10 | 150 | 90 | 306 | 3.510 | 20 |