DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-405 LΕ ΛΙΠΑΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ -  ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 10 BAR (150 PSI) – FDA

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό NBR.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού, ενσωματωμένη χαλύβδινη σπείρα.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Μπλε μίγμα NBR / PVC - Ανθεκτικό στη διάβρωση, στο όζον και στα έλαια. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αλκοολούχα ποτά, υγρά, λιπαρά και ελαιώδη τρόφιμα. Αποστείρωση με ατμό 2,5 BAR, 130 oC (226 oF) μέχρι 30 min, ή με διάλυμα σόδας μέχρι 5%.
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -30 oC  + 80 oC (-22 οF + 176 oF)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405LE019314SBO | LS | 19 | 3/4 | 31 | 6 | 10 | 150 | 100 | 57 | 0.740 | 30.5 |
| 405LE025374SBO | LS | 25 | 1 | 37 | 6 | 10 | 150 | 100 | 75 | 0.920 | 30.5 |
| 405LE032444SBO | LS | 32 | 1 1/4 | 44 | 6 | 10 | 150 | 100 | 96 | 1.090 | 30.5 |
| 405LE038504SBO | LS | 38 | 1 1/2 | 50 | 6 | 10 | 150 | 100 | 114 | 1.270 | 30.5 |
| 405LE051634SBO | LS | 51 | 2 | 63 | 6 | 10 | 150 | 100 | 153 | 1.640 | 30.5 |
| 405LE063754SBO | LS | 63 | 2 1/2 | 75 | 6 | 10 | 150 | 90 | 189 | 2.150 | 30.5 |
| 405LE076884SBO | LS | 76 | 3 | 88 | 6 | 10 | 150 | 90 | 228 | 2.580 | 30.5 |