DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-455 LΕ ΛΙΠΑΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ - ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 16 BAR        (240 PSI) – FDA

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό NBR.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού. Ενσωματωμένη σπείρα Nylon.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Μπλε μίγμα NBR / PVC - Ανθεκτικό στη διάβρωση, στο όζον και στα έλαια. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αλκοολούχα ποτά, υγρά, λιπαρά και ελαιώδη τρόφιμα. Αποστείρωση με ατμό 2,5 BAR, 130 oC (226 oF) μέχρι 30 min, ή με διάλυμα σόδας μέχρι 5%.
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -30 oC  + 80 oC (-22 οF + 176 oF)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407LE038524SD0 | NS | 38 | 1 1/2 | 52 | 5 | 16 | 240 |  | 190 | 1.480 | 30.5 |
| 407LE051674SD0 | NS | 51 | 2 | 67 | 6 | 16 | 240 |  | 255 | 2.210 | 30.5 |
| 407LE063794SD0 | NS | 63 | 2 1/2 | 79 | 6 | 16 | 240 |  | 315 | 2.810 | 30.5 |
| 407LE076944SD0 | NS | 76 | 3 | 94 | 6 | 16 | 240 |  | 380 | 3.740 | 30.5 |