DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-408 LL ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 16 BAR

(240 PSI) – FDA

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό χλωροβουτύλιο.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού. Ενσωματωμένη σπείρα Nylon.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Λευκό EPDM - Ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Υγρά τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά μέχρι 95% αλκοολικό βαθμό. Ειδική κατασκευή ανθεκτική στη σύνθλιψη. Αποστείρωση με ατμό 2,5 BAR, 130 oC (226 oF) μέχρι 30 min, ή με διάλυμα σόδας μέχρι 5%.
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -30 oC  + 80 oC (-22 οF + 176 oF)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408LL025374VF0 | NS | 25 | 1 | 37 | 6 | 16 | 240 | 100 | 125 | 0.890 | 30.5 |
| 408LL038524VF0 | NS | 38 | 1 1/2 | 52 | 7 | 16 | 240 | 100 | 190 | 1.500 | 30.5 |
| 408LL051674VF0 | NS | 51 | 2 | 67 | 8 | 16 | 240 | 100 | 255 | 2.550 | 30.5 |
| 408LL076944VF0 | NS | 76 | 3 | 94 | 9 | 16 | 240 | 100 | 380 | 3.400 | 30.5 |