DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-412 LE ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ -  ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 10 BAR (150 PSI) – ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό NR.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού, ενσωματωμένη χαλύβδινη σπείρα.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Μπλε μίγμα SBR/ EPDM – Ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων. Ειδκικά σχεδιασμένος για βυτιοφόρα γάλακτος. Ειδική κατασκευή για μέγιστη ευκαμψία. Αποστείρωση με διάλυμα σόδας μέχρι 5%.
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -30 oC  + 80 oC (-22 οF + 176 oF)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   FDA  ARRETE DU 09/11/94

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412LEO38484FGO | NS | 38 | 1 1/2 | 48 | 5 | 10 | 150 | 100 | 76 | 1.040 | 20 |
| 412LEO51614FGO | LS | 51 | 2 | 61 | 5 | 10 | 150 | 100 | 100 | 1.420 | 20 |
| 412LEO63754FGO | LS | 63 | 2 1/2 | 75 | 6 | 10 | 150 | 100 | 126 | 2.010 | 20 |
| 412LEO76884FGO | CS | 76 | 3 | 88 | 6 | 10 | 150 | 90 | 228 | 2.590 | 20 |
| 412LE102164FGO | NS | 102 | 4 | 116 | 7 | 10 | 150 | 90 | 306 | 3.850 | 20 |