DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-760 LΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ 5 BAR

(75 PSI) – FDA

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Λευκό NR – Ανθεκτικό στη διάβρωση.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού. Αντιστατικό σύρμα.

ΕΞ. ΤΟΙΧ :     Μαύρο αγώγιμο μίγμα SBR/NR - Ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Παροχή τροφίμων σε σκόνη, ειδικά σχεδιασμένος για σπόρους, αλεύρι και μεταφορά πλαστικών κόκκων (Pellets)
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -30 oC  + 80 oC (-22 οF + 176 oF)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 760LA075937PM0 | NS | 75 | 2 15/16 | 93 | 9 | 5 | 75 |  |  | 2.380 | 20 |
| 760LA090027PM0 | NS | 90 | 3 1/2 | 102 | 6 | 5 | 75 |  |  | 2.130 | 20 |
| 760LA102207PM0 | LS | 102 | 4 | 120 | 9 | 5 | 75 |  |  | 3.180 | 20 |
| 760LA102187PM0 | LS | 102 | 4 | 118 | 8 | 5 | 75 |  |  | 2.760 | 20 |
| 760LA110227PM0 | NS | 110 | 4 5/16 | 122 | 6 | 5 | 75 |  |  | 2.550 | 20 |