DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18-TEL-0030-2310-536593     postal code 54630

FAX- 0030-2310-533403 , www.stefagomma.com

T-949 AA   ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΙΧΘΥΩΝ  3 BAR (45 PSI)

ΣΩΛΗΝΑΣ :   Μαύρο NBR  Ελαιο-ανθεκτικό. Ανθεκτικό στην τριβή και το θαλασσινό νερό.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ :  Συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού.

ΕΞ. ΤΟΙΧ : Μαύρο αγώγιμο μίγμα NBR/PVC. Ανθεκτικό σε έλαια, όζον, τριβή και στο θαλασσινό νερό.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Μεταφορά ιχθύων από τα δίχτυα στο κατάστρωμα των πλοίων. 
ΣΥΝΤ.  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :    3:1
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ :   -5 oC  + 60 oC (+23 οF + 140 oF)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜ | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Mm | ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. Inch | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ mm | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ. Mm | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. BAR | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. PSI | ΚΕΝΟ % | ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨ. mm | ΒΑΡΟΣ kg/m | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 949AA25462X0X0 | NS | 254 | 10 | 262 | 4 | 3 | 45 |  |  | 5.100 | 61 |
| 949AA30513X0X0 | NS | 305 | 12 | 313 | 4 | 3 | 45 |  |  | 6.100 | 61 |
| 949AA35567X0X0 | NS | 355 | 14 | 367 | 6 | 3 | 45 |  |  | 8.810 | 61 |
| 949AA40618X0X0 | NS | 406 | 16 | 418 | 6 | 3 | 45 |  |  | 11.020 | 61 |
| 949AA45769X0X0 | NS | 457 | 18 | 469 | 6 | 3 | 45 |  |  | 12.380 | 61 |